Zwoleń dnia: 16.01.2018r

znak sprawy: ZO-1/1/2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE

I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(o wartości poniżej 30.000 euro netto)

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym

i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonym bez stosowania

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

- ZAMAWIAJĄCY

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń , ul. Bogusza 19
tel. 48 676 22 12 
fax . 48 676 42 11

e-mail: zuk@zwolen.pl

www.zukzwolen.pl

- NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa. „Wykonanie  zabudowy WUKO na ramie podhakowej”

Opis przedmiotu zamówienia:

| 1 | Zabudowa do czyszczenia rur o średnicy do 400mm |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pojemność zbiornika na wodę 3.000 litrów |  |
| 3 | Zbiornik posadowiony na ramie umożliwiającej wciąganie na podwozie urządzeniem hakowym, wysokość haka 1200 (całkowita długość urządzenia maksymalnie 4500 mm) |  |
| 4 | Zbiornik malowany na zewnątrz i wewnątrz |  |
| 5 | Napęd układu wodnego z silnika spalinowego-diesel o mocy minimum 60KM, z oprzyrządowaniem |  |
| 6 | Silnik umieszczony w wyciszonej komorze zapewniającej odpowiednio cichą pracę silnika |  |
| 7 | Napęd pompy wodnej mechaniczny |  |
| 8 | Pompa wodna o ciśnienie minimum 150 bar i wydajności minimum 150 l/min |  |
| 9 | Zabezpieczenie pompy wodnej przed zabrudzeniem (filtry) |  |
| 10 | Wąż ciśnieniowy 3/4 cala o długości minimum 70m |  |
| 11 | Wąż umieszczony na bębnie zwijanym hydraulicznie z prowadnicą węża |  |
| 12 | Komplet dysz kanałowych |  |
| 13 | Lanca 3m ( dokręcane elementy lub teleskopowa) |  |
| 14 | Lampa ostrzegawcza i lampa oświetlająca pole pracy, umiejscowiona na zabudowie , zasilane z instalacji elektrycznej zabudowy |  |
| 15 | Możliwość napełniania zbiornika z hydrantu-wąż strażacki Fi 50 o długość 5 m |  |
| 16 | Po bokach zabudowy skrzynki aluminiowe na osprzęt |  |
| 17 | Wskaźnik poziomu wody |  |
| 18 | Pistolet wodny |  |
| 19 | Zbiornik powietrza zasilany z instalacji pneumatycznej podwozia z zaworem do przedmuchiwania powietrzem instalacji wodnej |  |
| 20 | Zabudowa malowana na kolor pomarańczowy |  |

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  do 30 marca 2018r

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta należy złożyć do dnia  24.01.2018 roku do godz. 10.oo

Adres:   Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń ; ul. Bogusza 19

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczna na adres: zuk@zwolen.pl, lub faksem na numer 48 676-42-11 lub w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat).

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto -100% .

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie

przedmiotu zamówienia.

- WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCY

-     Załącznik nr 2.  Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.zukzwolen.pl

- DODATKOWE INFORMACJE

- zapłata za realizacje zamówienia nastąpi w terminie 7-dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu próby wodnej i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zabudowy, spełniającej warunki zamówienia,

- ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik nr.1

- załącznik nr.2

/....... JACEK LANGE  - Prezes